## Slide 1
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
Curso: Redes de computadoras
Exposición de trabajo de investigación

## Slide 2
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Infraestructura y Tecnologías de Red
SDN (Software Defined Networking) - Redes programables para centros de datos.
Redes 5G y su impacto en la industria - Beneficios, latencia, aplicaciones IoT.
Virtualización de Redes (NFV: Network Function Virtualization).
Arquitecturas Cliente/Servidor vs. Computación Distribuida
Topologías Modernas en Centros de Datos (Leaf-Spine)
Evolución del Cableado Estructurado de Cat5e a Cat8
Tecnologías de Conectividad por Fibra Óptica (GPON, FTTH)
INTRODUCCION:

## Slide 3
PRESENTACION:
redes
PRESENTACION:
Infraestructura y Tecnologías de Red
SDN (Software Defined Networking) - Redes programables para centros de datos.
Redes 5G y su impacto en la industria - Beneficios, latencia, aplicaciones IoT.
Virtualización de Redes (NFV: Network Function Virtualization).
Arquitecturas Cliente/Servidor vs. Computación Distribuida
Topologías Modernas en Centros de Datos (Leaf-Spine)
Evolución del Cableado Estructurado de Cat5e a Cat8
Tecnologías de Conectividad por Fibra Óptica (GPON, FTTH)
INTRODUCCION:
SDN (Software Defined Networking) – Redes Programables para centros de datos
1.- ¿Qué es SDN?
Las redes definidas por software (SDN) son un enfoque controlado por software para la arquitectura de redes impulsada por interfaces de programación de aplicaciones(API). SDN aprovecha una plataforma centralizada para comunicarse con la infraestructura de TI y dirigir el tráfico de red.
La red definida por software (SDN) describe una arquitectura que separa el plano de control de la red y el plano de reenvío, con el objetivo de simplificar y mejorar el control de la red. Los equipos de TI tienen mayor capacidad de adaptarse rápidamente a los cambiantes requisitos del negocio y a las necesidades de sus aplicaciones.

## Slide 4
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
2.-Características de la red definida por software
Hay 4 características únicas y definitorias de las redes definidas por software:
Ágil. A medida que cambian las necesidades empresariales y de las aplicaciones, los administradores pueden ajustar la configuración de la red más ágilmente.
Gestión centralizada. La SDN consolida la inteligencia de red, que proporciona una visión holística de la configuración y la actividad de la red.
Programable. La capacidad de programar directamente las características de la red y de configurar los recursos de red de forma fácil y rápida a través de los servicios automatizados de SDN.
Conectividad abierta. La SDN se basa en estándares abiertos y se implementa siguiéndolos. En consecuencia, la SDN agiliza el diseño de la red y proporciona redes consistentes en una arquitectura independiente del proveedor.
3.-Cómo funciona SDN:
La arquitectura SDN se compone de tres capas que se comunican mediante API hacia el norte (interfaces que permiten que los componentes de nivel inferior se comuniquen con componentes de nivel superior) y API hacia el sur que facilitan la comunicación en la dirección opuesta. Las tres capas son:
Capa de aplicación:
La capa de aplicación incluye aplicaciones y programas de red. La capa de aplicación se comunica con la capa de control a través de su interfaz hacia el norte, informando a la capa de control de las necesidades de recursos de la aplicación.
Características y funcionalidad del SDN

## Slide 5
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Capa de control:
La capa de control actúa como el cerebro, o sistema operativo de red, que gestiona el movimiento del tráfico y los datos. La capa de control desempeña un papel clave en la asignación de recursos en toda la red. Es la capa central que permite la comunicación entre la capa de aplicación y la capa de infraestructura.
Capa de infraestructura:
Esta capa está formada por conmutadores físicos y enrutadores que mueven paquetes de datos y tráfico de red a través de la red.
Estas incluyen:
- Aplicaciones: Las aplicaciones tienen la tarea de transmitir información sobre la red o solicitudes de disponibilidad o asignación de recursos específicos.
- Controladores SDN: Los controladores SDN gestionan la comunicación con las aplicaciones para determinar el destino de los paquetes de datos. Los controladores son los balanceadores de carga dentro de las SDN.
- Dispositivos de red: Los dispositivos de red reciben instrucciones de los controladores sobre cómo enrutar los paquetes.
funcionalidad del SDN

## Slide 6
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
4.- Tipos de SDN:
- SDN abierto: Los protocolos abiertos se utilizan para controlar los dispositivos virtuales y físicos responsables de enrutar los paquetes de datos. Open SDN permite que diversos equipos de operadores de red, desarrolladores y proveedores trabajen juntos en la optimización.
- SDN de API: A través de interfaces de programación, a menudo llamadas API de dirección sur, las organizaciones controlan el flujo de datos hacia y desde cada dispositivo. SDN de API permite que las plataformas de orquestación, las herramientas de gestión de la nube y los sistemas de gestión de redes se integren con la infraestructura de SDN.
- SDN de modelo superpuesto: Las redes virtuales se ejecutan sobre el hardware existente, creando túneles con canales tanto a centros de datos remotos como on premises. A continuación, este modelo asigna el ancho de banda y los dispositivos a cada canal.
- SDN de modelo híbrido: Al combinar SDN y redes tradicionales, el modelo híbrido asigna el protocolo óptimo para cada tipo de tráfico. El SDN híbrido se emplea a menudo como un enfoque incremental para el SDN, permitiendo a las empresas integrar SDN en entornos heredados.
LOS TIPOS DE SDN:

## Slide 7
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
5.- Beneficios de SDN:
- Facilidad de control de la red
- Agilidad
- Flexibilidad
- Mayor control sobre la seguridad de la red
- Diseño y operación de red simplificados
- Modernizar las telecomunicaciones
Los Beneficios y Riegos de SDN:
6.- Los riesgos de las redes definidas por software:
Las soluciones SDN tienen beneficios significativos, pero pueden suponer un riesgo si no se implementan correctamente. El controlador es fundamental para mantener una red segura. Es centralizado y, por lo tanto, es un punto único de falla potencial. Esta vulnerabilidad potencial se puede mitigar mediante la implementación de redundancia de controlador en la red con conmutación automática por error. Esto puede ser costoso, pero no es diferente de crear redundancia en otras áreas de la red para garantizar la continuidad del negocio.

## Slide 8
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
1. Beneficios Industriales (Enfoque en IIoT)
El artículo destaca que el 5G es el habilitador del IIoT (Internet de las Cosas Industrial). Los beneficios clave que menciona de forma implícita y explícita son:
Conectividad Masiva: Capacidad de gestionar una densidad enorme de sensores y actuadores en una sola red de fábrica.
Network Slicing (Fragmentación de Red): Este es el beneficio tecnológico más importante que cita el paper. Permite crear "parcelas" virtuales de red dedicadas a funciones específicas (por ejemplo, una parcela solo para sensores críticos y otra para servicios generales), garantizando que el tráfico de una no afecte a la otra.
Fiabilidad: El estándar 5G permite niveles de disponibilidad de red necesarios para la manufactura automatizada.
:::::: REDES 5G ::::::

## Slide 9
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
2. Latencia (El factor crítico en el paper)
El paper enfatiza que el éxito de las redes industriales 5G depende de la URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications).
Baja latencia: Es esencial para sistemas de control de bucle cerrado donde los robots deben reaccionar en milisegundos.
El riesgo: El artículo investiga precisamente cómo un ataque puede degradar esta latencia, lo cual es crítico porque en la industria, un retraso de pocos milisegundos puede causar una falla en la línea de producción o un accidente.
.
:::::: REDES 5G ::::::
3. Aplicaciones IoT (IIoT) mencionadas
El documento contextualiza el uso del 5G en entornos de Industria 4.0, donde el IoT se aplica para:
Sistemas de Control Industrial (ICS): Monitoreo y control remoto de maquinaria pesada.
Sensores Inteligentes: Recopilación de datos masivos para optimizar el rendimiento de la planta.
Automatización de Procesos: Donde la comunicación máquina a máquina (M2M) requiere una infraestructura robusta que solo el 5G puede proveer mediante sus mecanismos de gestión de recursos.

## Slide 10
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Sistema Distribuido: Se define como un grupo de computadoras independientes que están conectadas entre sí para colaborar en una meta común, funcionando como un todo.
Definiciones Fundamentales
Computación Distribuida: Es el proceso o la ejecución de tareas que ocurre específicamente dentro de ese sistema interconectado.
Modelo Cliente-Servidor: Es una forma de computación distribuida donde los roles están muy claros: el servidor actúa como un proveedor que espera solicitudes, mientras que el cliente es quien inicia la comunicación para obtener una respuesta.

## Slide 11
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Roles: En el esquema Cliente-Servidor los roles son rígidos (uno siempre sirve y el otro siempre pide). En la computación distribuida o P2P, los procesos suelen tener las mismas capacidades y pueden intercambiar funciones.
Definiciones Fundamentales
Control: El modelo Cliente-Servidor es centralizado, ideal para servicios específicos de red. La computación distribuida es descentralizada, por lo que no depende de un único equipo principal.
Escalabilidad: Mientras que el Cliente-Servidor suele estar limitado por la potencia del servidor central, la computación distribuida permite crecer fácilmente añadiendo más recursos a la red según se necesite.

## Slide 12
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Tolerancia a fallos: Si el servidor central falla, todo el servicio se detiene. En los sistemas distribuidos, al estar los recursos repartidos, si un nodo cae, los demás pueden seguir operando sin bloquear el sistema.
Definiciones Fundamentales
Puntos de fallo: El Cliente-Servidor tiene un único punto crítico (el servidor). En la distribuida, existen múltiples puntos de fallo debido a la gran cantidad de máquinas involucradas.

## Slide 13
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
CUADRO COMPARATIVO
Característica | Modelo Cliente-Servidor | Computación Distribuida (Enfoque General/P2P)
Roles | Roles fijos y diferenciados (Cliente vs. Servidor). | Los procesos pueden tener roles idénticos, con las mismas capacidades.
Control | Centralizado: Ideal para servicios de red centralizados. | Descentralizado: No requiere un único servidor central.
Escalabilidad | Limitada a menudo por la capacidad del computador central. | Alta: Permite incrementar recursos según la demanda.
Tolerancia a fallos | Si el servidor central falla, el servicio suele interrumpirse. | Alta: Los recursos pueden replicarse; si un nodo cae, el servicio no se bloquea.
Puntos de fallo | Un único punto crítico de fallo (el servidor). | Múltiples puntos de fallo debido a la cantidad de máquinas implicadas.
a continuación se presenta un cuadro con los puntos clave de las característica.

## Slide 14
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Ventajas y Desventajas de la Computación Distribuida
Aunque es una opción económica y escalable para compartir recursos, presenta retos importantes:
Seguridad: Al haber tantas máquinas y organizaciones conectadas de forma descentralizada, el sistema es más vulnerable a ataques que uno centralizado.
Complejidad: El funcionamiento depende totalmente de la red; cualquier fallo en los enlaces o en computadoras individuales puede complicar el rendimiento total.

## Slide 15
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
4. El Rol del Middleware
Para que la computación distribuida sea efectiva, se necesita el Middleware. Este es el software que permite que procesos en diferentes máquinas interactúen entre sí. Su función principal es ofrecer "transparencia de localización", logrando que la aplicación parezca que se ejecuta de forma local cuando en realidad está repartida por toda la red.

## Slide 16
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
VIRTUALIZACIÓN DE REDES
1.- ¿Qué es Virtualización de Funciones de Red (NFV)?
La virtualización de funciones de red (NFV, del inglés network functions virtualization) es un proceso de arquitectura de red que traslada funciones de red como el equilibrio de carga y el cifrado del hardware físico a las máquinas virtuales (VM). NFV ayuda a las organizaciones a reducir costes y optimizar la implementación de servicios.
La arquitectura NFV utiliza la virtualización y las máquinas virtuales para crear una red ágil que sea escalable, personalizable y gestionable a través de un único panel. Un panel de control centralizado permite a los operadores de red automatizar el aprovisionamiento y la orquestación de los recursos de red y responder rápidamente a los patrones de tráfico cambiantes y a las demandas de la red.

## Slide 17
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Arquitectura NFV
2.- Arquitectura NFV: La arquitectura NFV consta de tres capas:
Funciones de red virtualizadas (VNF): Las VNF trasladan funciones de red tradicionales, como firewalls y enrutamiento, del hardware físico al software virtual. Estas funciones pueden conectarse mediante el encadenamiento de servicios para automatizar procesos. Al gestionarlas de forma centralizada, los operadores optimizan el tráfico y la carga de los servidores, lo que mejora el control y evita caídas del sistema.
Infraestructura de virtualización de funciones de red (NFVI): La infraestructura NFV agrupa los recursos físicos de computación, almacenamiento y red para entornos virtualizados. Mediante un software llamado hipervisor, se crea una capa de virtualización que permite separar las funciones de red del hardware real. Este hipervisor segmenta un solo equipo físico en múltiples máquinas virtuales independientes que operan en paralelo con sus propios sistemas. Así, la NFVI genera una red unificada que conecta todos estos recursos físicos y virtuales de manera eficiente.

## Slide 18
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Arquitectura NFV
Gestión, automatización y orquestación de redes (MANO): NFV MANO es el marco básico para gestionar la implementación, el aprovisionamiento, la monitorización y el rendimiento de las funciones de red virtualizadas. NFV MANO también crea una interfaz para que NFVI se comunique e interactúe con los sistemas de soporte operativo (OSS) y los sistemas de soporte empresarial (BSS) existentes.
MANO se divide en tres subsecciones:
1.- Orquestación de NFV: Utiliza tecnologías de virtualización para implementar nuevas funciones de red y suministrar recursos a las VNF existentes. La orquestación de NFV también sirve para autenticar las solicitudes de recursos NFVI.
2.- Gestor de infraestructuras virtualizadas (VIM): Optimiza el ciclo de vida del software, los recursos virtuales y la red física. Las instancias VIM pueden gestionar múltiples recursos NFVI o especializarse en un aspecto concreto según sea necesario. Un VIM mantiene un registro de recursos virtuales y físicos que permite a los operadores de red mantener las operaciones e implementar nuevos servicios.
3.- Gestor de funciones de red virtualizada: Estandariza las funciones de red virtual y aumenta la interoperabilidad de las características de red definida por software (SDN). La gestión de VNF incluye la instanciación o creación de instancias, el escalado, la actualización y la terminación de funciones de red virtualizadas.

## Slide 19
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
LOS BENEFICIOS:
3.- Beneficios de NFV:
Reducción de costos.
Escalabilidad.
- Implementación más rápida

## Slide 20
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE CAT5E A CAT8
Definición:
1.- Cable de red Cat5e (Clase D):
El cable Cat5e (Categoría 5 mejorada) es un cable de par trenzado muy utilizado en redes Ethernet antiguas y sistemas audiovisuales. Este cable supuso una mejora respecto al estándar Cat5 original, introducido a mediados de la década de 1990. El estándar original permitía velocidades de transmisión de datos de hasta 100 Mbps a una distancia de 100 metros. Sin embargo, con el aumento de la velocidad de las redes, se hizo necesario desarrollar una versión mejorada del cable que pudiera soportar velocidades de datos más rápidas y reducir la diafonía.
En 2001, se introdujo el cable Cat5e con pares de cables trenzados más apretados. Este trenzado ayuda a reducir las interferencias y la diafonía entre los cables, lo que permite una frecuencia de funcionamiento de 100 MHz con velocidades de transmisión de datos de hasta 1 Gbps a una distancia de 100 metros. Esto hace que el Cat5e sea adecuado para la mayoría de las redes Ethernet .
2.- Cable de red Cat6 (Clase E):
El cable Cat6, también conocido como cable Ethernet de categoría 6 o clase E, apareció en 2002 como una mejora respecto al estándar Cat5e anterior. Este cable está diseñado para soportar una frecuencia de funcionamiento de 250 MHz con velocidades de transmisión de datos de hasta 1 Gbps a una distancia de 100 metros, y una impresionante velocidad de 10 Gigabits por segundo (Gbps) a distancias de hasta 55 metros. Es la opción ideal para equipos de red de alta velocidad y otros dispositivos que requieren conexiones rápidas.

## Slide 21
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE CAT5E A CAT8
Definición:
3.- Cable de red Cat6A (Clase E A):
El siguiente nivel después del Cat6 es el cable Cat6A (Clase EA), que permite una frecuencia de operación de 500 MHz con velocidades de transmisión de datos de hasta 10 Gbps a una distancia de hasta 100 metros. Mientras que el Cat6 normalmente utiliza cables y conectores U/UTP sin blindaje para minimizar el costo y cumplir con los requisitos de rendimiento, el Cat6A suele aprovechar una construcción blindada para reducir la diafonía externa. Estos cables generalmente se construyen con F/UTP y U/FTP porque ofrecen el mejor rendimiento en relación con el costo de construcción.
4.- Cable de red Cat7 y Cat7A (Clase F y FA):
Los orígenes de los cables Cat7 y Cat7A (Clase F y FA) se remontan a principios de la década de 2000, cuando el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) comenzó a trabajar en un nuevo estándar para redes Ethernet de alta velocidad. Este estándar, denominado 10GBASE-T, fue diseñado para permitir velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps a través de cableado de cobre.
Para alcanzar velocidades tan elevadas, el nuevo estándar requería un cable capaz de manejar frecuencias más altas y, al mismo tiempo, ofrecer un blindaje superior contra la diafonía y las interferencias electromagnéticas. Esto dio lugar al desarrollo del cable Cat7, que puede manejar frecuencias de hasta 600 MHz y ofrece una mayor protección contra interferencias que los estándares anteriores de cable Ethernet. En 2002, la ISO/IEC estandarizó oficialmente el cable Cat7 y, en 2010, el Cat7A, que desde entonces se han utilizado principalmente en entornos de redes de alta velocidad y centros de datos.

## Slide 22
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
EVOLUCIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE CAT5E A CAT8
Definición:
5.- Cable de red Cat8 (Clase I y II):
El cable de red Cat8 se ha consolidado como un tipo de cable de red más novedoso y avanzado, que ofrece numerosas mejoras con respecto a sus predecesores, incluidos Cat6/6A/7/7A. Diseñado para admitir velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gigabits por segundo (Gbps) a distancias de hasta 30 metros, el Cat8 es la opción preferida para aplicaciones de alto rendimiento como centros de datos, salas de servidores y otros entornos de alta densidad.
A pesar de sus numerosas ventajas en cuanto al rendimiento de la red, el cable Cat8 también presenta inconvenientes. Su alcance limitado es un obstáculo importante, ya que la transferencia de datos a alta velocidad solo es posible a una distancia máxima de 30 metros. Además, el coste del cable Cat8 es significativamente superior al de cables más antiguos como el Cat6, lo que lo hace menos práctico para aplicaciones de red más pequeñas o menos exigentes.

## Slide 23
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
TOPOLOGÍAS MODERNAS: ARQUITECTURA LEAF-SPINE
Definición:
Esta topología surge para resolver las limitaciones del modelo tradicional de tres capas (Núcleo, Agregación y Acceso), adaptándose mejor al tráfico actual de los centros de datos modernos.

## Slide 24
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Estructura de dos niveles:
- Estructura de dos niveles: La arquitectura se divide en dos capas principales:
  Switches Spine (Espina): Son el núcleo de la red y se encargan de interconectar todos los switches de la capa inferior.
Switches Leaf (Hoja): Son los que conectan directamente con los servidores y dispositivos de almacenamiento.

## Slide 25
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Estructura de dos niveles:
Conectividad Total (Full-Mesh): Una regla crítica de esta topología es que cada switch Leaf debe estar conectado a todos y cada uno de los switches Spine. Sin embargo, los switches Spine nunca se conectan entre sí, y lo mismo ocurre con los Leaf.
Optimización del tráfico Este-Oeste: A diferencia del modelo antiguo, que estaba diseñado para tráfico que salía a internet (Norte-Sur), el diseño Leaf-Spine está optimizado para la comunicación entre servidores dentro del mismo centro de datos (Este-Oeste). Esto garantiza que cualquier servidor esté siempre a la misma distancia (mismo número de "saltos") de cualquier otro, reduciendo drásticamente la latencia.

## Slide 26
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Estructura de dos niveles:
Escalabilidad y Rendimiento: Si se necesita más ancho de banda, simplemente se añaden más switches Spine. Si se necesita conectar más servidores, se añaden switches Leaf. Al utilizar protocolos de enrutamiento avanzados (como ECMP), la red puede usar todos los caminos disponibles al mismo tiempo, evitando cuellos de botella.

## Slide 27
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD POR FIBRA ÓPTICA (GPON, FTTH)
1.- ¿Qué es GPON y cómo se aplica en FTTH?
Lo primero es entender qué es GPON y cómo se aplica en el contexto de FTTH. GPON (Gigabit Passive Optical Network) es una tecnología de fibra óptica pasiva que permite la transmisión de datos a altas velocidades a través de una red compartida, utilizando un único cable de fibra óptica. Por su parte, FTTH (Fiber to the Home) se refiere a la instalación de fibra óptica directamente en el hogar del usuario final, lo que garantiza una conexión rápida y confiable.
La arquitectura de una red de fibra óptica GPON FTTH aprovecha la flexibilidad de GPON para llevar la fibra óptica directamente a la casa del usuario, asegurando un servicio de alta calidad y una gran capacidad de transmisión. Esta combinación de tecnologías permite que los usuarios disfruten de velocidades de conexión mucho mayores que las que ofrecen otras soluciones de red, como las conexiones de cobre.
2.- Componentes clave de la arquitectura de una red GPON FTTH
La arquitectura de una red de fibra óptica GPON FTTH consta de varios componentes esenciales que trabajan juntos para garantizar una transmisión eficiente y de alta calidad. Estos componentes incluyen el OLT, el ONT, el splitter óptico y la fibra óptica que conecta cada uno de estos elementos.

## Slide 28
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
OLT (Optical Line Terminal): El OLT es el centro de la red, ubicado en la central del proveedor de servicios. Este dispositivo es responsable de gestionar y controlar el tráfico de datos que se transmite a través de la fibra óptica. El OLT se conecta a la red troncal de fibra óptica y distribuye las señales a los ONT de los usuarios finales mediante divisores ópticos pasivos, conocidos como splitters ópticos.
ONT (Optical Network Terminal): El ONT es el dispositivo instalado en las instalaciones del usuario final, ya sea en una casa, una empresa o una oficina. Este transceptor óptico convierte las señales ópticas de la fibra en señales eléctricas que pueden ser utilizadas por los dispositivos del usuario, como computadoras, televisores y teléfonos. El ONT es esencial para la comunicación entre el usuario y la red, ya que conecta la red de fibra óptica con los equipos electrónicos del hogar o la empresa.

## Slide 29
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Splitter óptico: El splitter óptico es un dispositivo pasivo que se utiliza para dividir la señal de fibra óptica proveniente del OLT en múltiples señales que pueden ser enviadas a varios ONT. Este componente permite que una sola fibra óptica se utilice para conectar múltiples usuarios, lo que hace que GPON sea una solución rentable y eficiente. Los splitters ópticos son fundamentales para la escalabilidad de la red GPON, ya que permiten ampliar la red sin necesidad de agregar más cables de fibra.
Fibra óptica: La arquitectura de una red de fibra óptica GPON FTTH se basa en la utilización de fibra óptica para transportar señales a través de distancias largas sin perder calidad. Cuando un usuario realiza una solicitud de datos, el ONT envía la solicitud al OLT a través de la fibra óptica. El OLT luego dirige la solicitud a la red troncal de fibra óptica, que la procesa y devuelve los datos solicitados al usuario. Durante este proceso, los splitters ópticos se encargan de dividir la señal para que varios usuarios puedan compartir la misma infraestructura de fibra.

## Slide 30
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Alta velocidad de transmisión: Las redes GPON permiten velocidades de hasta 10 Gbps, lo que asegura una experiencia de usuario fluida para servicios como streaming de alta definición, videoconferencias y juegos en línea.
Escalabilidad: La infraestructura de GPON es altamente escalable, lo que permite agregar más usuarios a la red sin necesidad de realizar cambios significativos en la infraestructura existente.
3.- VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA GPON FTTH
Rentabilidad: Al utilizar splitters ópticos pasivos, una red GPON puede conectar múltiples usuarios utilizando una sola fibra, lo que reduce los costos operativos y de infraestructura.

## Slide 31
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Fiabilidad: Las redes GPON son conocidas por su fiabilidad, ya que no requieren equipos activos entre el OLT y el ONT, lo que reduce las posibilidades de fallos en la transmisión
3.- VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA GPON FTTH

## Slide 32
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
¿Qué es un Firewall de Próxima Generación (NGFW)?
De acuerdo con la investigación, el NGFW es una evolución del firewall tradicional que no solo filtra tráfico por puertos o protocolos, sino que tiene la capacidad de realizar una inspección profunda de paquetes (DPI). Esto significa que puede identificar qué aplicación específica está generando el tráfico y detectar amenazas ocultas que los firewalls antiguos no verían.
FIREWALL DE LA PROXIMA GENERACION:

## Slide 33
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
- En el estudio realizado en el Hospital Ambato, se comparó el NGFW contra otras tecnologías (como servidores estándar y UTM), destacando los siguientes puntos:
Características y Resultados de la Evaluación
Identificación de Aplicaciones: A diferencia de los modelos básicos, el NGFW permite crear reglas basadas en aplicaciones reales (como redes sociales, streaming o software de oficina), permitiendo un control mucho más granular sobre lo que ocurre en la red.
Rendimiento y Productividad: La tesis demuestra que el uso de un NGFW eleva la productividad de la red drásticamente. En las pruebas estadísticas, el NGFW alcanzó un 77% de eficiencia, superando al modelo UTM (65%) y dejando muy atrás a los servidores de red convencionales (0% en esa métrica específica).
Tiempo de Respuesta y Disponibilidad: Uno de los hallazgos más importantes es que el NGFW optimiza el tiempo de respuesta en un 90%. Además, garantiza una alta disponibilidad de los servicios críticos, algo vital en entornos donde la caída de la red puede afectar la atención de emergencias o consultas médicas.
Precisión en la Detección: El documento califica la exactitud del NGFW como "muy buena", ya que integra sistemas de prevención de intrusiones (IPS) que bloquean ataques antes de que lleguen a los servidores internos.
Conclusión del Estudio
La investigación concluye que el Next Generation Firewall ofrece mejores prestaciones globales en comparación con las tecnologías tradicionales y los UTM. Por esta razón, el autor establece una guía de implementación recomendando el NGFW para escenarios de alta demanda donde la seguridad y el rendimiento no pueden verse comprometidos.

## Slide 34
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
- El Concepto: Lo que he podido extraer de la investigación es que el modelo tradicional de "castillo y foso" (donde se confía en todo lo que está dentro de la red corporativa) ha quedado obsoleto. Zero Trust propone que la ubicación de la red no sea una variable para determinar la confianza.
En mi análisis, los puntos más detallados de esta arquitectura son:
LA SEGURIDAD PERIMETRAL A LA IDENTIDAD
Verificación Dinámica y Continua: No basta con autenticarse una vez al inicio de la jornada. El sistema evalúa constantemente el comportamiento del usuario y del dispositivo. Si se detecta un cambio de ubicación repentino o un intento de acceso a datos inusual, el modelo solicita una nueva verificación o bloquea el acceso.
Micro-segmentación de la Red: Esta es quizás la parte más técnica y vital. En lugar de tener una red plana donde todos los servidores se ven entre sí, se crean perímetros granulares. Esto significa que, si un atacante compromete una computadora, no podrá saltar a la base de datos o al servidor de finanzas, porque cada segmento requiere su propia autorización.

## Slide 35
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
LA SEGURIDAD PERIMETRAL A LA IDENTIDAD
Gestión de Dispositivos (Device Hygiene): El modelo no solo verifica quién eres, sino desde qué equipo te conectas. Si el dispositivo no tiene el antivirus actualizado o el sistema operativo al día, Zero Trust le deniega el acceso, incluso si el usuario es el gerente de la empresa.
Visibilidad y Registro Total: El documento enfatiza que para que esto funcione, se debe capturar y analizar todo el tráfico. Esto permite crear una línea base de lo que es "normal" y detectar ataques internos o exfiltración de datos que antes pasaban desapercibidos bajo la confianza del perímetro.

## Slide 36
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Al aplicar estos puntos, se logran beneficios directos en la infraestructura:
VENTAJAS DE SU IMPLEMENTACIÓN
1. Reducción de la superficie de ataque: Al ocultar los recursos de la red pública y exigir verificación previa.
2. Protección contra amenazas internas: Mitiga el riesgo de empleados descontentos o credenciales robadas.
3. Facilita el teletrabajo seguro: Permite que las personas accedan desde cualquier lugar sin necesidad de una VPN tradicional que suele dar acceso excesivo.

## Slide 37
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
1.- ¿Qué es CPN?
Marca el límite entre la infraestructura del proveedor de servicios (ISP) y la red privada de una organización o vivienda.
CPN: TIPOS, USOS Y COMPARACIONES (SSL/IPSEC)
2.- Tipos de Equipos CPN:
Los equipos se clasifican según la función que cumplen dentro de la cadena de conectividad:
Puertas de Enlace (Gateways): Dispositivos "todo en uno" que combinan módem, router y punto de acceso inalámbrico. Son los más comunes en hogares.
Equipos de Terminación de Red (NTE): Como las ONTs (Optical Network Terminal) en conexiones de fibra óptica, que convierten la señal de luz en datos digitales.
Terminales de Voz: Teléfonos IP o adaptadores ATA que permiten realizar llamadas sobre la red de datos.
Equipos de Conmutación y Seguridad: Switches administrables y Firewalls físicos que protegen y distribuyen el tráfico en redes corporativas.
3.- Usos Principales:
El CPN no solo sirve para "conectar cables"; tiene funciones operativas críticas:
Demarcación de Red: Define el punto físico donde termina la responsabilidad del ISP. Si el problema es antes del CPN, es culpa del proveedor; si es después, es del usuario.
Traducción de Protocolos: Convierte señales externas (DSL, Cable, Fibra) a estándares internos como Ethernet o Wi-Fi.
Gestión de Servicios: Permite al proveedor activar o desactivar servicios (como subir el ancho de banda) de forma remota.
Seguridad Perimetral: Actúa como la primera línea de defensa mediante el uso de NAT (Network Address Translation) y filtrado de paquetes.
4.- ¿Qué es IPsec?:
IPsec ayuda a mantener la seguridad de los datos privados cuando se transmiten por una red pública. Más concretamente, IPsec es un grupo de protocolos que se utilizan conjuntamente para establecer conexiones seguras entre dispositivos en la capa 3 del modelo OSI (la capa de red). IPsec consigue lo consigue al codificar todos los mensajes para que solo las partes autorizadas puedan entenderlos, un proceso que se conoce como encriptación. IPsec se suele utilizar para establecer redes privadas virtuales (VPN).

## Slide 38
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
5.- ¿Qué es SSL/TLS?
Secure Sockets Layer (SSL) es un protocolo para encriptar el tráfico HTTP, como las conexiones entre los dispositivos de los usuarios y los servidores web. Los sitios web que utilizan la encriptación SSL tienen https:// en sus URL en lugar de http://. SSL fue sustituido hace varios años por Transport Layer Security (TLS), pero el término "SSL" se sigue utilizando para referirse al protocolo.
Además de encriptar las comunicaciones cliente-servidor en la navegación web, SSL también puede utilizarse en las VPN.
CPN: TIPOS, USOS Y COMPARACIONES (SSL/IPSEC)
6.- VPN IPsec vs. VPN SSL: ¿En qué se diferencian?
- Capa del Modelo OSI
IPsec (Capa de Red - Capa 3): Se ejecuta directamente sobre el protocolo IP. Encripta todo el tráfico que viaja entre dos puntos, sin importar la aplicación.
SSL/TLS (Capa de Aplicación - Capa 7): Encripta el tráfico de aplicaciones específicas (principalmente HTTP/Navegadores). No protege la actividad fuera del navegador a menos que se configure de forma especial.
- Implementación y Uso
IPsec: Requiere instalar un software cliente en cada dispositivo. Es más complejo de gestionar, pero ideal para conectar oficinas completas (Site-to-Site).
SSL: No requiere software adicional porque los navegadores ya lo integran. Es más accesible para usuarios remotos y requiere menos soporte de TI.
- Control de Acceso
IPsec: El usuario suele tener acceso a toda la red una vez conectado. Para restringir accesos, se deben crear múltiples VPNs, lo cual es laborioso.
SSL: Permite un control granular. Se puede dar acceso a una aplicación específica (ej. solo al correo o solo al CRM) sin exponer el resto de la red interna.
- Entorno Ideal
IPsec: Mejor para aplicaciones locales (on-premise) y conexiones permanentes entre infraestructuras físicas.
SSL: Ideal para aplicaciones en la nube (SaaS) y trabajadores remotos que solo necesitan herramientas específicas a través de la web.

## Slide 39
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
La criptografía es el pilar que garantiza que la información viaje de forma segura por internet. Hoy en día, la mayoría de nuestras interacciones web dependen de dos conceptos fundamentales que trabajan juntos para proteger nuestros datos.
CRIPTOGRAFÍA Y CIFRADO EN REDES MODERNAS (TLS/HTTPS)
Cifrado Simétrico y Asimétrico: * El asimétrico (usando una clave pública y una privada) se usa al inicio para que el cliente y el servidor se reconozcan y "se pongan de acuerdo" de forma segura.
  El simétrico se usa una vez establecida la conexión para cifrar los datos reales, ya que es mucho más rápido y eficiente para grandes volúmenes de información.
¿Qué es TLS (Transport Layer Security)? Es el protocolo sucesor de SSL. Su función es establecer un canal seguro entre dos computadoras. Cuando navegas, el TLS garantiza tres cosas:
  Cifrado: Nadie puede leer lo que envías.
  Autenticación: Estás hablando con quien crees que estás hablando (el servidor es real).
  Integridad: Los datos no han sido modificados en el camino.
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Es simplemente el protocolo HTTP de toda la vida, pero que corre "encima" de una conexión cifrada por TLS. Es lo que activa el famoso candado en la barra del navegador. Sin HTTPS, cualquier dato que escribas en una web (contraseñas, tarjetas) podría ser capturado por alguien que esté escuchando en la misma red.
Diferencias con la Arquitectura Cliente/Servidor
En una arquitectura Cliente/Servidor tradicional, el cifrado suele estar centralizado en el servidor (él gestiona el certificado). En la Computación Distribuida, el cifrado es más complejo porque cada nodo debe ser capaz de autenticarse y cifrar comunicaciones con múltiples puntos a la vez, lo que requiere una gestión de claves mucho más robusta para mantener la integridad de todo el sistema.

## Slide 40
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
1.- ¿Qué son?:
Aunque las dos herramientas se usan para monitorizar y detectar intrusiones en los equipos o en la red de la empresa son diferentes entre sí.
SISTEMAS IDS/IPS (DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSOS)
2.- ¿Qué es IDS?:
IDS (Intrusion Detection System) o sistema de detección de intrusiones: es una aplicación usada para detectar accesos no autorizados a un ordenador o a una red, es decir, son sistemas que monitorizan el tráfico entrante y lo cotejan con una base de datos actualizada de firmas de ataque conocidas. Ante cualquier actividad sospechosa, emiten una alerta a los administradores del sistema quienes han de tomar las medidas oportunas. Estos sistemas sólo detectan los accesos sospechosos emitiendo alertas anticipatorias de posibles intrusiones, pero no tratan de mitigar la intrusión. Su actuación es reactiva.
3.- ¿Qué es IPS?:
IPS (Intrusion Prevention System) o sistema de prevención de intrusiones: es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques e intrusiones. Su actuación es preventiva. Estos sistemas llevan a cabo un análisis en tiempo real de las conexiones y los protocolos para determinar si se está produciendo o se va a producir un incidente, identificando ataques según patrones, anomalías o comportamientos sospechosos y permitiendo el control de acceso a la red, implementando políticas que se basan en el contenido del tráfico monitorizado, es decir, el IPS además de lanzar alarmas, puede descartar paquetes y desconectar conexiones.

## Slide 41
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
4.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA HERRAMIENTA:
IDS: La principal ventaja de un sistema IDS es que permite ver lo que está sucediendo en la red en tiempo real en base a la información recopilada, reconocer modificaciones en los documentos y automatizar los patrones de búsqueda en los paquetes de datos enviados a través de la red. Su principal desventaja es qué estas herramientas, sobre todo en el caso de las de tipo pasivo, no es están diseñadas para prevenir o detener los ataques que detecten, además son vulnerables a los ataques DDoS que pueden provocar la inoperatividad de la herramienta.
IPS:
Las ventajas son:
escalabilidad al gestionar multitud de dispositivos conectados a la misma red;
protección preventiva al comprobarse de forma automatizada comportamientos anómalos mediante el uso de reglas prefijadas;
fácil instalación, configuración y administración al estar disponibles multitud de configuraciones predefinidas y centralizar en un punto su gestión, aunque puede ser contraproducente para su escalabilidad;/
defensa frente a múltiples ataques, como intrusiones, ataques de fuerza bruta, infecciones por malware o modificaciones del sistema de archivos, entre otros;
aumento de la eficiencia y la seguridad de la prevención de intrusiones o ataques a la red.
Entre sus desventajas, destacan los efectos adversos que pueden producirse en el caso de que se detecte un falso positivo, si por ejemplo se ejecuta una política de aislamiento de las máquinas de la red o en el caso de que se reciban ataques de tipo DDoS o DoS que pueden provocar su inutilización.
5.- ¿Por qué es aconsejable contar con alguna de estas herramientas?
Estas herramientas permiten a las empresas enfrentarse, ya sea de forma pasiva (automatizada) o activa a las amenazas que puedan afectar al buen funcionamiento de los sistemas, como pueden ser redes de comunicaciones, dispositivos o sensores IoT, ya que en menor o mayor medida ayudan a detectar y neutralizar las intrusiones, amenazas o comportamientos sospechosos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Dicho de otra manera, son un paso natural en la evolución de la ciberseguridad.

## Slide 42
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
ATAQUES DE REDES
1. Ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuida)
Según IBM, este ataque busca agotar los recursos de un sistema (ancho de banda, CPU o memoria) para que los usuarios legítimos no puedan acceder a él.
2. Ataque MITM (Man-in-the-Middle)
Basado en la tesis de la UPM (Raúl Pastor Iglesias), este ataque consiste en que un tercero se intercepta de forma secreta en la comunicación entre dos partes que creen estar hablando directamente entre sí.
Funcionamiento Técnico: El atacante "se pone en medio" para escuchar o incluso alterar los datos.
Técnicas Comunes:
  Envenenamiento de ARP (ARP Spoofing): El atacante engaña a los dispositivos de una red local vinculando su propia dirección MAC con la dirección IP del router legítimo.
  Secuestro de Sesión: Una vez que el usuario se ha autenticado, el atacante roba la "cookie de sesión" para tomar el control de la cuenta sin necesidad de contraseña.
  SSL Stripping: El atacante obliga al navegador a usar una conexión HTTP no cifrada en lugar de HTTPS, permitiendo leer los datos en texto plano.
Protección: El uso estricto de TLS/HTTPS y la implementación de protocolos como HSTS (que obliga al navegador a usar siempre conexiones seguras).
Funcionamiento Técnico: El atacante utiliza una red de dispositivos infectados (botnet) para enviar un flujo masivo de tráfico hacia un solo objetivo.
  Tipos de Ataques:
  Volumétricos: Inundan la red con tráfico masivo (como inundaciones UDP o ICMP) para saturar el ancho de banda.
  De Protocolo: Se dirigen a los recursos de los equipos de red (como firewalls o balanceadores). Un ejemplo es el SYN Flood, que abusa del saludo de tres vías de TCP.
  De Capa de Aplicación (Capa 7): Son más sofisticados; imitan el comportamiento humano para saturar funciones específicas, como una inundación de peticiones HTTP GET o POST.
Mitigación: IBM recomienda el uso de CDNs, WAFs (Firewalls de Aplicación Web) y técnicas de limpieza de tráfico (scrubbing) para separar el tráfico malicioso del legítimo.
5.- ¿Por qué es aconsejable contar con alguna de estas herramientas?
Estas herramientas permiten a las empresas enfrentarse, ya sea de forma pasiva (automatizada) o activa a las amenazas que puedan afectar al buen funcionamiento de los sistemas, como pueden ser redes de comunicaciones, dispositivos o sensores IoT, ya que en menor o mayor medida ayudan a detectar y neutralizar las intrusiones, amenazas o comportamientos sospechosos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Dicho de otra manera, son un paso natural en la evolución de la ciberseguridad.

## Slide 43
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
ATAQUES DE REDES
3. Phishing Técnico (Ingeniería Social)
De acuerdo con Eye Security y el contexto de IBM, el phishing ha evolucionado de simples correos falsos a técnicas altamente técnicas y dirigidas.
Definición Técnica: Es una forma de ingeniería social que utiliza canales digitales para engañar a los usuarios y que estos revelen credenciales o instalen malware.
Variantes Técnicas:
  Spear Phishing: Ataque dirigido a una persona específica de una organización, utilizando datos reales obtenidos previamente para generar confianza.
  Phishing de Aplicación (Oauth Phishing): En lugar de pedir una contraseña, el atacante convence al usuario de dar permisos a una aplicación maliciosa mediante un mensaje de "Aceptar permisos", obteniendo acceso total a su correo o archivos sin robar la clave.
  Pharming: Es una técnica más avanzada donde se altera el archivo hosts de una computadora o se envenena el sistema DNS, haciendo que el usuario entre a una web falsa incluso si escribe la dirección correctamente en el navegador.
5.- ¿Por qué es aconsejable contar con alguna de estas herramientas?
Estas herramientas permiten a las empresas enfrentarse, ya sea de forma pasiva (automatizada) o activa a las amenazas que puedan afectar al buen funcionamiento de los sistemas, como pueden ser redes de comunicaciones, dispositivos o sensores IoT, ya que en menor o mayor medida ayudan a detectar y neutralizar las intrusiones, amenazas o comportamientos sospechosos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Dicho de otra manera, son un paso natural en la evolución de la ciberseguridad.

## Slide 44
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
POLÍTICAS DE SEGURIDAD BYOD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1.- ¿BYOD (Trae tu propio dispositivo en las escuelas) ?:
BYOD, siglas de Bring Your Own Device (Trae tu propio dispositivo), es un acrónimo que ha cobrado gran relevancia en las políticas educativas y laborales.
Se refiere a las políticas que permiten a las personas llevar sus propios dispositivos, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o tabletas, a la escuela o al trabajo y llevárselos a casa.
La cultura de "trae tu propio dispositivo" no es del todo nueva y es una tendencia en auge. Muchos sectores productivos de EE. UU., especialmente tras la pandemia, han adoptado esta práctica durante años, ya que reduce los costes operativos (a costa de una ciberseguridad limitada). Esta tendencia se acentuó en 2020, cuando muchos empleadores trasladaron a sus empleados al teletrabajo. Y como los empleados ya contaban con un ordenador en casa, todos salieron ganando.
5.- ¿Por qué es aconsejable contar con alguna de estas herramientas?
Estas herramientas permiten a las empresas enfrentarse, ya sea de forma pasiva (automatizada) o activa a las amenazas que puedan afectar al buen funcionamiento de los sistemas, como pueden ser redes de comunicaciones, dispositivos o sensores IoT, ya que en menor o mayor medida ayudan a detectar y neutralizar las intrusiones, amenazas o comportamientos sospechosos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Dicho de otra manera, son un paso natural en la evolución de la ciberseguridad.
2.- ¿Por qué es importante el BYOD en las escuelas?
La importancia radica en que la gran mayoría de los estudiantes ya poseen la tecnología en casa (el 85% tiene acceso a computadoras e internet). Al permitir el uso de estos dispositivos, las escuelas pueden:
Asegurar la continuidad del aprendizaje: Permite el uso de aplicaciones web y plataformas educativas incluso cuando la escuela no tiene presupuesto para comprar equipos para todos.
Fomentar el aprendizaje digital: Los dispositivos personales se convierten en plataformas instantáneas para que los profesores impartan conocimientos de forma interactiva y divertida.

## Slide 45
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
3.- Ventajas y Desventajas
Ventajas (Los beneficios)
Cobertura digital completa: Permite que más alumnos estén equipados simultáneamente sin depender de los laboratorios de computación fijos.
Ahorro de costos y tiempo: La institución evita la gran inversión inicial de compra, investigación de presupuestos y mantenimiento de flotas de portátiles.
Familiaridad tecnológica: Los estudiantes ya saben usar sus propios equipos, lo que elimina la necesidad de capacitación técnica y acelera el inicio de las actividades académicas.
Implementación rápida: Un programa BYOD puede lanzarse en cuestión de días si la infraestructura básica existe.
5.- ¿Por qué es aconsejable contar con alguna de estas herramientas?
Estas herramientas permiten a las empresas enfrentarse, ya sea de forma pasiva (automatizada) o activa a las amenazas que puedan afectar al buen funcionamiento de los sistemas, como pueden ser redes de comunicaciones, dispositivos o sensores IoT, ya que en menor o mayor medida ayudan a detectar y neutralizar las intrusiones, amenazas o comportamientos sospechosos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Dicho de otra manera, son un paso natural en la evolución de la ciberseguridad.
Desventajas (Los desafíos)
Costos de infraestructura de red: La red de la escuela debe actualizarse (switches, puntos de acceso) para soportar el tráfico masivo de múltiples dispositivos.
Riesgos de seguridad: La diversidad de sistemas operativos y dispositivos aumenta la vulnerabilidad ante filtraciones de datos o ciberataques.
Dificultad en el soporte técnico: Los equipos de TI deben lidiar con una variedad enorme de marcas, configuraciones y fallos de software.
Brecha de equidad: No todos los estudiantes tienen dispositivos de la misma calidad, lo que requiere programas de préstamo para evitar la exclusión.

## Slide 46
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
4.-CLAVES PARA QUE FUNCIONE
Para mitigar los riesgos, el texto sugiere:
  Gestión de riesgos: Controlar el acceso al contenido y definir qué dispositivos son permitidos.
  Ciudadanía digital: Enseñar a los alumnos ética y responsabilidad en línea.
  Equidad: Implementar programas de préstamo de portátiles para quienes no tienen uno propio.
  Monitoreo: Utilizar herramientas (como Prey) para el rastreo GPS, bloqueo remoto y cumplimiento de leyes de privacidad como FERPA.
5.- ¿Por qué es aconsejable contar con alguna de estas herramientas?
Estas herramientas permiten a las empresas enfrentarse, ya sea de forma pasiva (automatizada) o activa a las amenazas que puedan afectar al buen funcionamiento de los sistemas, como pueden ser redes de comunicaciones, dispositivos o sensores IoT, ya que en menor o mayor medida ayudan a detectar y neutralizar las intrusiones, amenazas o comportamientos sospechosos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Dicho de otra manera, son un paso natural en la evolución de la ciberseguridad.

## Slide 47
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
BIBLIOGRAFÍA DEL SDN:
- https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/sdn
- https://www.nutanix.com/es/info/software-defined-networking
BIBLIOGRAFIAS::::
Referencia bibliográfica estilo APA para este artículo:
De redes 5g:
A DoS Attack Against 5G-Based IIoT Networks Utilizing Standard Network Slicing Mechanisms. (2024). IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/document/11289536
Bibliografia de clienteServidor vs computadora distribuida:
Díaz, F. (2006). Introducción a los Sistemas Distribuidos. Universidad de Valladolid (UVa). Recuperado de: https://www.infor.uva.es/~fdiaz/sd/2005_06/doc/SD_TE01_20060227.pdf
Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2008). Sistemas distribuidos: principios y paradigmas. México: Pearson Educación.
Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2011). Sistemas distribuidos: conceptos y diseño (5ta ed.). Madrid: Addison-Wesley.
Bibliografía de Virtualización de Redes
:
https://www.ibm.com/es-es/think/topics/network-functions-virtualization
Bibliografía de Evolución del Cableado Estructurado de Cat5e a Cat8
:
https://www.kordz.com/articles/category-cables-from-cat5e-to-cat8/
Bibliografía de topologías modernas :
Padrón, J. D. (2024). Control de centros de datos multitenant mediante SDN. Universidad de La Laguna (ULL). Recuperado de: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/42537/Control%20de%20centros%20de%20datos%20multitenant%20mediante%20SDN.pdf
Al-Fares, M., Loukissas, A., & Vahdat, A. (2008). A scalable, commodity data center network architecture. ACM SIGCOMM Computer Communication Review.
Bibliografia de Tecnologías de Conectividad por Fibra Óptica (GPON, FTTH)
:
https://www.skylaneoptics.com/es/noticias/arquitectura-de-una-red-de-fibra-optica-gpon-ftth-estructura-y-funcionamiento/
Bibliografía de firewall de próxima generacion
Silva Lascano, D. O. (2020). Evaluación de Tecnologías UTM (Unified Threatment Management) y NGFW (Next Generation Firewall) para detección de vulnerabilidades en la red. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Recuperado de: https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14080
Zissis, D., & Lekkas, D. (2012). Addressing cloud computing security issues. Future Generation Computer Systems.
Stallings, W. (2014). Network Security Essentials: Applications and Standards. Pearson.
Bibliografía de seguridad perimetral a la identidad:
Gaitán, J. L. (2022). Diseño de un modelo de seguridad basado en el concepto de Zero Trust para la infraestructura de red de una organización. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Recuperado de: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/48929
NIST. (2020). Zero Trust Architecture (Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology.
Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). Zero Trust Architecture. NIST.

## Slide 48
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
Bibliografía: de CPN
https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/ipsec-vs-ssl-vpn/
BIBLIOGRAFIAS::::
Bibliografía Académica Criptografía y Cifrado en Redes Modernas (TLS/HTTPS)
Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446. (Este es el estándar técnico oficial de cómo funciona el cifrado moderno).
Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson. (El libro de referencia para entender los algoritmos de cifrado).
Gaitán, J. L. (2022). Diseño de un modelo de seguridad basado en el concepto de Zero Trust para la infraestructura de red de una organización. UNAD. (Documento que mencionamos antes y que explica cómo el cifrado es base para el modelo de "Cero Confianza").
-Bibliografia de Sistemas IDS/IPS (Detección y Prevención de Intrusos)
:
https://www.incibe.es/empresas/blog/son-y-sirven-los-siem-ids-e-ips
Bibliografía Consultada DE ATAQUES DE REDES
IBM. (2024). ¿Qué es un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS)?. Recuperado de: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ddos
Pastor Iglesias, R. (2022). TFG: Análisis y detección de ataques en redes de comunicaciones. Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Recuperado de: https://oa.upm.es/71578/
Eye Security. (2024). What is Phishing as a form of Social Engineering?. Learning Hub. Recuperado de: https://www.eye-security.com/cybersecurity-learning-hub/
Bibliografía: Políticas de Seguridad BYOD en instituciones Educativas
https://preyproject.com/blog/device-security-in-schools-byod-for-lovers-and-haters

## Slide 49
PRESENTACION:
PRESENTACION
Integrantes:
Brayan
Moises
Beckam
DE MI TEMA:
redes
:::::CONCLUSIONES::::
BRAYAN:
Mi reflexión es que aprendimos mucho de la comunicación de las redes es muy interesante para que podamos obtener internet, y la programación que está debe tener y parámetros de seguridad de esta
BECKAM:
Esta investigación grupal sobre Infraestructura y Tecnologías de Red muestra que las redes modernas han cambiado mucho, tanto en la forma en que están construidas como en la manera en que protegen la información. Esta investigación grupal sobre Infraestructura y Tecnologías de Red muestra que las redes modernas han cambiado mucho, tanto en la forma en que están construidas como en la manera en que protegen la información.